Załącznik 1. [WYKAZ KODÓW DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH W RADIOLOGII I DIAGNOSTYCE OBRAZOWEJ, MEDYCYNIE NUKLEARNEJ I RADIOTERAPII]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 27 marca 2008 r. (poz. 366)

WYKAZ KODÓW DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH W RADIOLOGII I DIAGNOSTYCE OBRAZOWEJ, MEDYCYNIE NUKLEARNEJ I RADIOTERAPII

I. Ogólne zasady kodowania i określenie pól dla radiologii, medycyny nuklearnej i radioterapii

Kod zawiera 28 pól; każde wypełniane jedną cyfrą według poniższych zasad i klucza.

|  | Urządzenie podstawowe | Wyposażenie | Oprogramowa-nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Numer pola: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | Kod grupy: | 1 – radiologia |
|  |  | 2 – medycyna nuklearna |
|  |  | 3 – radioterapia |
| 1 do 15 | Urządzenie podstawowe |  |
| 16 do 22 | Wyposażenie |  |
| 23 do 27 | Oprogramowanie |  |

1. Radiologia i diagnostyka obrazowa

|  | Urządzenie Podstawowe | Wyposażenie | Oprogramowa-nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |

| Numer pola: |  |
| --- | --- |
|  | A. Urządzenie podstawowe |
| 1,2 | Kod aparatu |
| 3, 4, 5 | Kod i częstotliwość zasilacza – generatora |
| 6, 7 | Automatyka |
| 8 | Planigrafia, tomografia |
| 9 | Samodzielne / hybrydowe |
| 10 | Liczba lamp rtg |
| 11 | Rezerwa |
| 12 | Metoda rejestracji obrazu |
| 13, 14, 15 | Wielkość wzmacniacza |
|  | B. Wyposażenie |
| 16, 18, 20 | Kod wyposażenia |
| 17, 19, 21 | Tryb podłączenia |
| 22 | Rezerwa |
|  | C. Oprogramowanie |
| 23 | Kod procedury |
| 24, 25, 26, 27 | Kod programu |

A. Urządzenia podstawowe (pola nr od 1 do 15)

| Kod aparatu: |
| --- |
| Pole | Opis Nieużyte wartości liczb stanowią rezerwę do wykorzystania w miarę rozwoju technologii |
| 1 | 2 |  |
| 0 | 1 | Statyw do zdjęć pionowych |
| 0 | 2 | Stół kostny |
| 0 | 3 | Statyw i stół kostny |
| 0 | 4 | Ścianka do prześwietleń |
| 0 | 5 | Stół kostny i ścianka do prześwietleń |
| 0 | 6 | Statyw, stół kostny i ścianka do prześwietleń |
| 0 | 7 | Telekomando |
| 0 | 8 | Telekomando z ramieniem C |
| 0 | 9 | Telekomando i statyw do zdjęć pionowych |
| 1 | 2 | Aparat jezdny do zdjęć przyłóżkowych |
| 1 | 4 | Aparat jezdny zabiegowy z ramieniem C |
| 1 | 6 | Mammograf |
| 1 | 8 | Angiograf |
| 2 | 0 | Tomograf komputerowy |
| 2 | 1 | Symulator terapeutyczny |
| 2 | 3 | Aparat stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych (punktowych) |
| 2 | 4 | Pantomograf |
| 2 | 5 | Inny aparat |
| 4 | 1 | Densytometr duży |
| 4 | 2 | Densytometr mały |
| 5 | 1 | Ciemnia ręczna |
| 5 | 2 | Wywoływarka automatyczna |
| 5 | 5 | Drukarka rentgenowska |
| 6 | 1 | Digitizer zdjęć rentgenowskich |
| 6 | 2 | Czytnik płyt CR |
| 9 | 9 | Inny |
| Kod generatora / zasilacza: |
| Pole | Opis |
| 3 |  |
| 1 | Niska częstotliwość |
| 2 | Wysoka częstotliwość (HF) |
| Pole | Opis |
| 4 | 5 |  |
|  |  | Dla niskiej częstotliwości – liczba „pulsów”: 1, 2, 3, 6, 12 Dla wysokiej częstotliwości – wartość w [kHz] |
| Kod automatyki: |
| Pole | Opis |
| 6 |  |
| 0 | Brak automatyki |
| 1 | AEC |
| 2 | AERC |
| 3 | W tomografii komputerowej w osi Z (dla 20 w polach 1 / 2) |
| 4 | W tomografii komputerowej w osi z i w płaszczyźnie skanu (dla 20 w polach 1 / 2) |
| 9 | Inna |
| Pole | Opis |
| 7 |  |
| 1 | Sterowanie czasem |
| 2 | Sterowanie czasem i prądem |
| 3 | Sterowanie czasem, prądem i napięciem |
| 4 | Sterowanie czasem, prądem, napięciem i anodą / filtracją |
| 9 | Inne |
| Kod urządzeń do planigrafii / tomografii: |
| Pole | Opis |
| 8 |  |
| 0 | Brak |
| 1 | Planigrafia (dla 2, 3, 5, 6, 7, 8 lub 16 w polach 1 i 2) |
| 2 | TKskan helikalny (dla 20 w polach 1 i 2) |
| 2 | Angiografia – dwie płaszczyzny (dla 8, 14 lub 18 w polach 1 i 2) |
| 3 | Angiografia – 3D (dla 8, 14 lub 18 w polach 1 i 2) |
| 9 | Inne |
| Samodzielne / hybrydowe: |
| Pole | Opis |
| 9 |  |
| 0 | Samodzielne |
| 1 | (dla 14 w polach 1 i 2) z litotrypterem |
| 2 | (dla 14 w polach 1 i 2) ze stołem chirurgicznym |
| 1 | (dla 20 w polach 1 i 2) z gamma kamerą SPECT |
| 2 | (dla 20 w polach 1 i 2) z gamma kamerą PET |
| 3 | (dla 20 w polach 1 i 2) z systemem do planowania terapii |
| 1 | (dla 21 w polach 1 i 2) z systemem do planowania terapii |
| 1 | (dla 23 w polach 1 i 2) z unitem stomatologicznym |
| 9 | Inne |
| Liczba lamp rentgenowskich: |
| Pole | Opis |
| 10 |  |
|  | Liczba lamp rentgenowskich stosowanych w zestawie |
| Rejestracja obrazu: |
| Pole | Opis |
| 12 |  |
| 0 | Analogowa |
| 1 | Radiografia cyfrowa pośrednia – płyty CR |
| 2 | Radiografia cyfrowa bezpośrednia – panele DR |
| 3 | Fluoroskopia cyfrowa (dla 4, 5, 6, 7, 8, 14 lub 18 w polach 1 i 2) |
| 4 | Radiografia CR + fluoroskopia cyfrowa (dla 4, 5, 6, 7, 8, 14 lub 18 w polach 1 i 2) |
| 5 | Radiografia DR + fluoroskopia cyfrowa (dla 4, 5, 6, 7, 8, 14 lub 18 w polach 1 i 2) |
| 6 | Akwizycja TK jednowarstwowa (dla 20 w polach 1 i 2) |
| 7 | Akwizycja TK wielowarstwowa (dla 20 w polach 1 i 2) |
| 8 | Akwizycja TK matrycowa (dla 20 w polach 1 i 2) |
| 9 | Inna |
| Wielkość wzmacniacza: |
| Pole | Opis |
| 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  | Średnica wzmacniacza obrazu lub długość mniejszego boku panelu DR [cm] lub liczba warstw TK, gdy w polach 1 i 2 wybrano 20, a wpolu 12 wybrano wartość 7 |

B. Wyposażenie (pola nr od 16 do 22)

| Pole | Opis – nazwa Dla różnych urządzeń (pola 1 i 2) mogą być różne zestawy wyposażenia |
| --- | --- |
| 16,18 lub 20 |  |
| 1 | Strzykawka automatyczna |
| 2 | Bramkowanie EKG |
| 3 | Bramkowanie oddechem |
| 4 | Stereotaksja |
| 5 | Dodatkowa konsola do opracowywania wyników |
| 6 | Wyposażenie pediatryczne |
| 9 | Inne |
| Dla wartości 16 w polach 1 i 2 |
| 8 | Mammotomia |
| Dla wartości 24 w polach 1 i 2 |
| 8 | Cefalometria |
| Pole | Opis – sposób podłączenia do urządzenia głównego |
| 17, 19 lub 21 |  |
| 0 | Off Line |
| 1 | On line |

C. Oprogramowanie (pola nr od 23 do 27)

| Pole | Opis – zakres procedur |
| --- | --- |
| 23 |  |
| 0 | Radiografia ogólna |
| 1 | Angiografia |
| 2 | Radiologia zabiegowa |
| 3 | Tomografia komputerowa |
| 4 | Mammografia |
| 5 | Stomatologia |
| 9 | Inne |
| Pole | Opis |
| 24, 25, 26 lub 27 | Dla różnych zakresów procedur (pole 23) mogą być różne zakresy oprogramowania |
| Dla wartości 0 w polu 23 |
| 1 | Tomosynteza |
| Dla wartości 1 w polu 23 |
| 1 | Naczynia obwodowe |
| 2 | Neuroradiologia |
| 3 | Kardiologia |
| Dla wartości 2 w polu 23 |
| 1 | Ortopedia |
| 2 | Urologia |
| Dla wartości 3 w polu 23 |
| 1 | Kardiologia |
| 2 | Rekonstrukcja 3 D |
| 3 | Wirtualna endoskopia |
| 4 | Densytometria |
| 5 | CAD – węzły w klatce piersiowej |
| Dla wartości 4 w polu 23 |
| 1 | Tomosynteza |
| 2 | CAD – detekcja mikrozwapnień |
| 3 | CAD – detekcja guzów |
| Dla wartości 5 w polu 23 |
| 1 | Prezentacja barwna |
| 2 | Rekonstrukcja 3 D |
| Dla dowolnej wartości w polu 23 |
| 7 | RIS |
| 8 | RIS/PACS |

2. Medycyna nuklearna

|  | Urządzenie podstawowe | Wyposażenie | Oprogramowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

| Numer pola: |  |
| --- | --- |
|  | A. Urządzenie podstawowe |
| 1 | Kod gamma kamery |
| 2 | Rodzaj akwizycji |
| 3,4,5 | Kolimatory równoległe |
| 6,7,8 | Kolimatory nierównoległe |
| 9 | Samodzielne / hybrydowe |
| 10 | Liczba głowic |
| 11 | Rezerwa |
| 12, 13 | Wielkość kryształu w osi pacjenta |
| 14, 15 | Wielkość kryształu w poprzek osi pacjenta |
|  | B. Wyposażenie |
| 16, 18, 20 | Kod wyposażenia |
| 17, 19, 21 | Tryb podłączenia |
| 22 | Rezerwa |
|  | C. Oprogramowanie |
| 23 | Kod procedury |
| 24, 25, 26, 27 | Kod programu |

A. Urządzenia podstawowe (pola nr od 1 do 15)

| Kod aparatu: |
| --- |
| Pole | Opis Nieużyte wartości liczb stanowią rezerwę do wykorzystania w miarę rozwoju technologii |
| 1 |  |
| 1 | Rotacyjna |
| 2 | Stacjonarna |
| 3 | Przewoźna |
| 9 | Inna |
| Rodzaj akwizycji |
| Pole | Opis |
| 2 |  |
| 0 | Planarna |
| 1 | SPECT |
| 2 | PET |
| 9 | Inna |
| Kolimatory równoległe: |
| Pole | Opis – nazwa Dla różnych urządzeń (pole 1) mogą być różne zestawy kolimatorów |
| 3,4 lub 5 |  |
| 1 | Niskoenergetyczne (do 150 keV), wysokorozdzielcze |
| 2 | Niskoenergetyczne ogólnego stosowania |
| 3 | Średnioenergetyczne (150 – 40 keV) |
| 4 | Wysokoenergetyczne (>400 keV) |
| 9 | Inne |
| Kolimatory nierównoległe: |
| Pole | Opis – nazwa Dla różnych urządzeń (pole 1) mogą być różne zestawy kolimatorów |
| 5,7 lub 8 |  |
| 1 | Zbieżne |
| 2 | Rozbieżne |
| 3 | Pin Hole |
| 9 | Inne |
| Samodzielne / hybrydowe: |
| Pole | Opis |
| 9 |  |
| 0 | Samodzielne |
| 1 | Z tomografem komputerowym |
| 2 | (tylko dla wartości 2 w polu 2) Z jednostką wytwarzającą izotopy (np. cyklotronem) |
| 3 | (tylko dla wartości 2 w polu 2) Z jednostką wytwarzającą izotopy (np. cyklotronem) i tomografem komputerowym |
| 9 | Inne |
| Liczba głowic: |
| Pole | Opis |
| 10 |  |
|  | Liczba głowic w zestawie |
| Wielkość kryształu: |
| Pole | Opis |
| 12 | 13 |  |
|  |  | Wielkość kryształu (powierzchni czynnej) wzdłuż długiej osi pacjenta [cm] |
| Pole |  |
| 14 | 15 |  |
|  |  | Wielkość kryształu (powierzchni czynnej) prostopadle do długiej osi pacjenta [cm] |

B. Wyposażenie (pola nr od 16 do 22)

| Pole | Opis – nazwa Dla różnych urządzeń (pola 1 i 2) mogą być różne zestawy wyposażenia |
| --- | --- |
| 16,18 lub20 |  |
| 1 | Syntetyzer do radiofarmaceutyków |
| 2 | Bieżnia do badań wysiłkowych serca / ergometr |
| 3 | Kardiomonitor |
| 4 | Strzykawka automatyczna |
| 9 | Inne |
| Pole | Opis – sposób podłączenia do urządzenia głównego |
| 17,19 lub21 |  |
| 0 | Off Line |
| 1 | On line |

C. Oprogramowanie (pola nr od 23 do 27)

| Pole | Opis – zakres procedur |
| --- | --- |
| 23 |  |
| 0 | Badanie „whole-body” |
| 1 | Badanie planarne |
| 2 | Badanie SPECT |
| 3 | SPECTbramkowane EKG |
| 4 | PET |
| 5 | Badanie dynamiczne |
| 9 | Inne |
| Pole | Opis Dla różnych zakresów procedur (pole 23) mogą być różne zakresy oprogramowania |
| 24, 25, 26 lub27 |  |
| Dla wszystkich zakresów |
| 1 | Badania dynamiczne nerek (renogramy, dekonwolucja) |
| 2 | Oprogramowanie narzędziowe (suma, odejmowanie obrazów, operacje na stałych) |
| Dla wartości 2 w polu 23 |
| 1 | Rekonstrukcja obrazów SPECT – badania narządowe – serce |
| 2 | Rekonstrukcja obrazów SPECT – badania narządowe – płuca |
| 3 | Rekonstrukcja obrazów SPECT – badania narządowe – badania ogólne |

3. Radioterapia

|  | Urządzenie podstawowe | Wyposażenie | Oprogramowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

| Numer pola: |  |
| --- | --- |
|  | A. Urządzenie podstawowe |
| 1 | Rodzaj radioterapii |
| 2 | Rodzaj urządzenia |
| 3 | Izotop / rodzaj emitowanego promieniowania |
| 4,5,6 | Maksymalna aktywność izotopów/energia przyspieszanych cząstek |
| 7,8,9 | Aktywność / Kolimacja |
| 10 | Liczba kanałów / Kliny |
| 11, 12, 13 | Możliwości kontroli położenia / pozycjonowania |
| 14, 15 | Rejestracja i nadzór nad przebiegiem procedury |
|  | B. Wyposażenie |
| 16, 18, 20 | Kod wyposażenia |
| 17, 19, 21 | Tryb podłączenia |
| 22 | Rezerwa |
|  | C. Oprogramowanie |
| 23 | Kod procedury |
| 24, 25, 26, 27 | Kod programu |

A. Urządzenia podstawowe (pola nr od 1 do 15)

| Rodzaj radioterapii: |
| --- |
| Pole | Opis |
| 1 |  |
| 1 | Brachyterapia |
| 2 | Teleterapia |
| 9 | Inna |
| Rodzaj urządzenia: |
| Pole | Opis |
| 2 |  |
| Dla wartości 1 w polu 1 |
| 1 | LDR (niska moc dawki) |
| 2 | PDR (terapia pulsacyjna) |
| 3 | MDR (średnia moc dawki) |
| 4 | HDR (wysoka moc dawki) |
| 9 | Inny |
| Dla wartości 2 w polu 1 |
| 1 | Aparat ze źródłem izotopowym |
| 2 | Przyspieszacz liniowy monoenergetyczny |
| 3 | Przyspieszacz liniowy wieloenergetyczny |
| 4 | Przyspieszacz śródoperacyjny |
| 5 | Cyklotron |
| 6 | Gamma Knife |
| 9 | Inne |
| Izotop / rodzaj emitowanego promieniowania: |
| Pole | Opis |
| 3 |  |
| Dla wartości 1 w polu 1 |
| 1 | Iryd 192 |
| 2 | Cez 137 |
| 3 | Kobalt 60 |
| 4 | Tantal 182 |
| 5 | Rad 226 |
| 6 | Itr 90 |
| 9 | Inny |
| Dla wartości 2 w polu 1 |
| 1 | Fotony ze źródła izotopowego |
| 2 | Fotony |
| 3 | Elektrony |
| 4 | Fotony + elektrony |
| 5 | Protony |
| 9 | Inne |
| Maksymalna aktywność izotopu (dla wartości 1 w polu 1) / maksymalna energiaprzyspieszanych cząstek lub promieniowania emitowanego ze źródła izotopowego (dla wartości 2 w polu 1): |
| Pole | Opis |
| 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  | Aktywność [GBq] / energia [Me V] |
| Kod aplikatorów (dla wartości 1 w polu 1) / kolimacji (dla wartości 2 w polu 1): |
| Pole | Opis |
| 7, 8 lub9 |  |
| Dla wartości 1 w polu 1 |
| 1 | Aplikatory do brachyterapii ginekologicznej |
| 2 | Aplikatory do brachyterapii śródjamowej |
| 3 | Aplikatory do brachyterapii śródtkankowej |
| 4 | Mikroaplikatory do brachyterapii |
| 5 | Aplikatory do brachyterapii kontaktowej |
| 6 | Aplikatory indywidualne |
| 9 | Inne |
| Dla wartości 2 w polu 1 |
| 0 | Tylko kolimator prostokątny symetryczny |
| 1 | Kolimator prostokątny asymetryczny |
| 2 | Kolimator wielolistkowy statyczny |
| 3 | Kolimator wielolistkowy dynamiczny |
| 4 | Mikrokolimator wielolistkowy do stereotaksji |
| 5 | Aplikatory elektronowe |
| 6 | Tubusy elektronowe |
| 9 | Inne |
| Liczba dostępnych kanałów (dla wartości 1 w polu 1) / Kliny (dla wartości 2 w polu 1): |
| Pole | Opis |
| 10 |  |
| Dla wartości 1 w polu 1 |
|  | Liczba możliwych do wykorzystania jednocześnie prowadnic źródeł |
| Dla wartości 2 w polu 1 |
| 0 | Brak |
| 1 | Kliny fizyczne |
| 2 | Kliny dynamiczne |
| 9 | Inne |
| Możliwości kontroli położenia / pozycjonowania |
| Pole | Opis |
| 11, 12lub 13 |  |
| Dla wartości 1 w polu 1 |
| 1 | Aplikatory do brachyterapii przystosowane do obrazowania rtg |
| 2 | Aplikatory do brachyterapii przystosowane do obrazowania tomograficznego |
| 9 | Inne |
| Dla wartości 2 w polu 1 |
| 1 | System portalowy |
| 1 | Pozycjonowanie systemem kamer podczerwonych |
| 2 | Pozycjonowanie systemem rentgenowskim |
| 3 | Pozycjonowanie systemem ultrasonograficznym |
| 4 | Pozycjonowanie systemem tomograficznym |
| 9 | Inne |
| Rejestracja i nadzór nad przebiegiem procedury: |
| Pole | Opis |
| 14 lub15 |  |
| 1 | System dozymetrii portalowej |
| 2 | System Record & Verify |
| 3 | Dozymetria in vivo |
| 9 | Inny |

B. Wyposażenie (pola nr od 16 do 22)

| Pole | Opis – nazwa |
| --- | --- |
| 16, 18lub 20 | Dla różnych urządzeń (pola 1 i 2) mogą być różne zestawy wyposażenia |
| 1 | System kontroli oddechu |
| Pole | Opis – sposób podłączenia do urządzenia głównego |
| 17, 19lub 21 |  |
| 0 | Off Line |
| 1 | On line |

C. Oprogramowanie (pola nr od 23 do 27)

| Pole | Opis – zakres procedur |
| --- | --- |
| 23 |  |
| 1 | Planowanie terapii |
| Pole | Opis |
| 24, 25, 26 lub 27 | Dla różnych urządzeń (pola 1 i 2) i różnych zakresów procedur (pole 23) mogą być różne zakresy oprogramowania |
| Dla wartości 1 w polu 1 i wartości 1 w polu 23 |
| 1 | System planowania leczenia 2D |
| 2 | System planowania leczenia 3D |
| 3 | System planowania leczenia w czasie rzeczywistym |
| Dla wartości 2 w polu 1 i wartości 1 w polu 23 |
| 1 |  |